## Slide 1: Modelos Cinemáticos del Robot de Tracción Diferencial y del Triciclo

## Slide 2: ¿Que es la Cinemática?
La cinemática es el estudio matemático del movimiento sin considerar las fuerzas que lo generan.
La misma trabaja con:
las relaciones geométricas que gobiernan los sistemas.
la relación entre los parámetros de control del robot y el comportamiento de los sistemas.

## Slide 3: Cinemática Directa e Inversa
Cinemática directa: consiste en determinar el destino del robot conociendo su posición inicial y sus parámetros de control.
Cinemática inversa: consiste en determinar los parámetros de control a partir de la posición inicial y final.

## Slide 4: Consideraciones Previas
Marco de referencia

## Slide 5
{Xm ,Ym} – Marco del robot
{Xb , Yb} – Marco del mundo
Postura del robot con respecto al
mundo
Matriz de rotación que
expresa la orientación
del marco del mundo con
respecto al marco del robot

## Slide 6
Grados de libertad:
– Se refiere a los posibles movimientos de un robot (X, Y, Z y rotaciones)
– Para manipuladores (brazos robots), cada articulación provee un grado de libertad (se requieren 6 para ubicar un manipulador en cualquier posición y orientación)

## Slide 7
Rueda ideal
-Se mueven por el contacto superficial (o fricción) con la superficie.
-Idealmente, se desplaza 2πr por vuelta.
-Parámetros:
r: radio de la rueda
v: velocidad lineal
w: velocidad angular

## Slide 8
Errores
El desplazamiento ideal se ve afectado por diversos factores, tales como:
–Deslizamiento lateral (lateral slip)
–Patinaje (slipping/ sliding)
–Compactación del terreno

## Slide 9: Robot de Tracción Diferencial
Es uno de los esquemas más sencillos. Consiste de dos ruedas en un eje común, donde cada rueda se controla independientemente.
Movimientos:
–En forma recta.
–En arco.
–Vuelta sobre su propio eje.
Suele utilizarse una o dos ruedas adicionales (caster) para mantener el balance.

## Slide 10
Variables de control:
-Vr(t): velocidad lineal de la rueda derecha.
-Vl(t): velocidad lineal de la rueda izquierda.
-r: radio de la rueda.
-R: radio de curvatura instantánea de la trayectoria del robot.

## Slide 11
Podemos ver que:

## Slide 12
Podemos armar una matriz que nos permita obtener la velocidad de desplazamiento del robot a partir de sus velocidades angulares:

## Slide 13
Para determinar la posición del robot, partimos de las ecuaciones de v(t) y de w(t).
Ahora plantemos un sistema de ecuaciones:

## Slide 14
Al sistema de ecuaciones anterior lo planteamos como una matriz:
En el caso de la tracción diferencial podemos tener varios casos particulares

## Slide 15: Casos particulares
- Trayectoria en línea recta:
Rotación sobre sí mismo:

## Slide 16: Cinemática inversa de la tracción diferencial
En este caso, conociendo x(t) e y(t), calculamos vr y vl.

## Slide 17: Triciclo
Posee dos ruedas traseras unidas por un eje y una tercera encargada de la dirección.

## Slide 18
Variables de control:
Angulo de giro α(t).
Velocidad angular de la rueda de giro ws(t).

## Slide 19
En base al esquema anterior:
r: radio de la rueda.

## Slide 20
Modelo cinemático en el marco del robot
Modelo cinemático en el marco del mundo

## Slide 21: Modelo cinemático en el marco del robot

## Slide 22: Modelo cinemático en el marco del mundo

## Slide 23: Cinemática Inversa del Triciclo
El caso general es muy complejo.
Se pueden obtener casos especiales como:
- Trayecto en linea recta (α=0º).
- Giro sobre el eje del robot (α=90º).